LEISTUNGSTEXT:

TEMPORÄRER ANTI-GRAFFITI-SCHUTZ (OPFERSCHICHT)

OZ. LEISTUNGSBESSCHREIBUNG MENGE EP GP

- Temporärer  Anti-Graffiti-Schutz (Opferschicht).

Anti-Graffiti-Beschichtung mittels lösungs-

mittelfreien, temporären Anti-Graffiti-

Beschichtungs-System (Opferschicht) entsprechend

Herstellerangaben aufbringen.

Vorbereiten des Untergrundes für Schutzauftrag.

Aufbringen einer transparenten, temporären Anti-Graffiti-

Beschichtung (Opferschicht) auf gereinigtem Untergrund.

Biologisch abbaubar, Lösungsmittelfrei, Hydrophob

(wasserabstossend),  entsprechend RAL-GZ 841 /

BAST-Zulassung. Auftrag zweimalig mittels Rolle,

Niederdruck-Gerät oder Airless-Gerät, gemäß

Herstellerangaben. Auftragshöhe maximal  _____m.

Verunreinigungen können umweltfreundlich und ohne

Reinigungsmittel vom Untergrund mittels Hochdruck-

Wasserstrahl (80 °C; max. 100 bar) entfernt werden.

Untergrund:   		…………….

Produkt:  		Tempo-Guard o. glw.

Hersteller:  		Graffiti-Guard

…………..       …………..         …………